|  | BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07 |
| --- | --- |
| Rok założenia firmy 1953 Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN. tel. (0-81) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27 fax. (0-81) 746-19-42 | Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy w Lublinie Numer KRS 0000044232 |

| Nazwa elementu projektu | KONCEPCJA WIELOBRANŻOWA |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWA HALI MAGAZYNOWO - HANDLOWEJ B2 - ZABUDOWA BOKSÓW NR 14A,14B, 15A, 15B, 15C |
| Adres obiektu | Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn |
| Kategoria obiektu bud. | XVII |
| - nazwa jednostki ew. - nazwa i nr obrębu - numer działki | 060911_02 Niemce Obręb Elizówka Kolonia 100/92, 100/98 |
| Inwestor | Lubelski Rynek Hurtowy SA Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn |

| BRANŻA | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność uprawnień numer uprawnień | Data oprac. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Projektant główny | mgr inż. arch. Marcin TATAR architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 122/LBOKK/2014 | październik 2023 |  |

LUBLIN – październik 2023

Spis zawartości

- CZĘŚĆ OPISOWA

1-Strona tytułowa 						str.1

2-Spis zawartości 							str.2

Opis techniczny Projektu Technicznego 				str.3-6

Oświadczenie wykonawcy 						str.7

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

rys. A-2. - Rzut przyziemia 1:200 					str.8

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

-  Koncepcja architektoniczna uzgodniona z inwestorem.

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest zabudowa boksów nr 14A, 14B, 15A, 15B, 15C w hali magazynowo - handlowej B2 na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego wraz z rozbudową infrastruktury technicznej, na działce nr 100/92, 100/98, obr. Elizówka Kolonia, gm. Niemce.

2.1. Budowa hali magazynowo - handlowej B2.

Budynek halowy parterowy, niepodpiwniczony na planie prostokąta z dwuspadowym dachem o pochyleniu 5%. Obiekt wykonany w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej, dobudowany do istniejącej hali B. Hale oddylatowane od siebie, na styku hal wykonana ściana murowana dla zapewnienia warunków oddzielenia stref p.-poż. Ściany budynku w systemie lekkiej obudowy z płyt warstwowych z wypełnieniem wełną mineralną. Dach z blachy fałdowej opartej na płatwiach żelbetowych, prefabrykowanych ocieplony wełną mineralną pokryty dwiema warstwami papy termozgrzewalnej z pasmami świetlnymi na ciągach komunikacyjnych. Dach przystosowany do instalacji fotowoltaicznej.

Hala kwiatowa jest obiektem mieszczącym stanowiska handlu kwiatami żywymi. Obsługę obiektu będą stanowili głównie podnajemcy prowadzący działalność gospodarczą oraz zatrudnieni przez nich sprzedawcy. Ilość zatrudnionych to około 40 osób. Stanowiska pracy będą organizowane w obrębie boksów handlowych przez podnajemców. Boksy handlowe będą wygradzane przez podnajemców przy użyciu ścianek z płyt warstwowych wypełnionych wełną mineralną na konstrukcji stalowej. Ściany wyposażone w okna ekspozycyjne i drzwi wejściowe. Przykrycie boksów płytami warstwowymi opartymi na podkonstrukcji stalowej. Boksy zaopatrzone w tablice elektryczne oraz ujęcie wody i kanalizację sanitarną z możliwością zamontowania w późniejszym czasie instalacji chłodniczej.

W niniejszym opracowaniu wydzielono boksy nr 14a,14b, 15A, 15B, 15C  z powierzchni wystawienniczych niezabudowanych. Boksy przeznaczono na stanowiska handlu kwiatami żywymi za wyłączeniem boksu nr 14a – sprzedaż artykułów spożywczych.

Planowana inwestycja w zakresie dodatkowej zabudowy w postaci boksów handlowych jak i zastosowane w dokumentacji rozwiązania projektowe, materiały umożliwiają dokonanie zmiany funkcji istniejących i projektowanych pomieszczeń, na prowadzenie działalności polegającej na handlu hurtowym artykułami spożywczymi.

Na etapie projektu architektoniczno budowlanego podział i funkcja pomieszczeń zostanie dostosowana do wymaganych przepisów, uzgodniona przez rzeczoznawców do spraw  ppoż. i sanepid, a po realizacji inwestycji boksy zostaną dopuszczone do użytkowania po aprobacie odpowiednich służb.

Oświetlenie hali naturalne i sztuczne.

Budynek wyposażony w instalację przeciwpożarową hydrantową i odgromową.

Dostęp dla pojazdów zadaszoną rampą rozładunkową i bramami segmentowymi o wysokim podnoszeniu.

3. Podstawowe dane liczbowe.

3.1. Hala magazynowo - handlowej B2.

Przeznaczenie obiektu:	- magazynowo-handlowy

Typ obiektu:	- parterowy

Konstrukcja:	- ramowa, żelbetowo-stalowa

Liczba kondygnacji nadziemnych 	- 1

Podpiwniczenie	- brak

Powierzchnia zabudowy:	- 2 986,42 m2

Powierzchnia użytkowa budynku:	- 2766,74 m2

Wysokość budynku:	- 7,20 m

Kubatura budynku:	- 18 333 m³

Powierzchnia opracowania – zabudowa boksów 470,88 m2

4. Zestawienie powierzchni projektowanych budynków.

4.1. Hala magazynowo - handlowej B2.

| NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA (w m²) |
| --- | --- | --- |
| PARTER |
| 1 | Komunikacja | 557,74 |
| 2 | Boks nr 1 ( wraz z zabudową) | 175,74 |
| 3 | Boks nr 2 ( wraz z zabudową) | 175,74 |
| 4 | Boks nr 3 ( wraz z zabudową) | 115,88 |
| 5 | Boks nr 4 ( wraz z zabudową) | 115,88 |
| 6 | Boks nr 5 ( wraz z zabudową) | 127,41 |
| 7 | Boks nr 6 ( wraz z zabudową) | 132,17 |
| 8 | Boks nr 7 ( wraz z zabudową) | 97,12 |
| 9 | Boks nr 8 (wraz z zabudową) | 129,00 |
| 10 | Boks nr 9 (wraz z zabudową) | 96,56 |
| 11 | Boks nr 10 (wraz z zabudową) | 114,00 |
| 12 | Boks nr 11 (wraz z zabudową) | 131,16 |
| 13 | Boks nr 12 (wraz z zabudową) | 182,16 |
| 14A | Boks nr 13 (wraz z zabudową) | 26,58 |
| 14b | Boks nr 14 (wraz z zabudową) | 83,10 |
| 15A | Boks nr 15 (wraz z zabudową) | 121,80 |
| 15B | Boks nr 16 (wraz z zabudową) | 121,80 |
| 15C | Boks nr 17 (wraz z zabudową) | 117,60 |
| 16 | WC damski | 8,20 |
| 17 | WC męski | 7,65 |
| 18 | WC męski + niepełnosprawny | 5,43 |
| 19 | Pomieszczenie porządkowe | 1,85 |
| 20 | Dok rozładunkowy | 88,66 |
| 21 | Pomieszczenie techniczne | 9,00 |
| 22 | Kotłownia | 26,39 |
| 23 | Pom. techniczne – rozdzielnia elektryczna | 24,48 |
| RAZEM PARTER | 2675,72 |
| POZIOM +3,50 m |
| 24 | Powierzchnia techniczna | 91,02 |
| ŁĄCZNIE CAŁY BUDYNEK | 2766,74 |

5. Roboty budowlane.

5.1. Zabudowa boksów nr 14A, 14B, 15A, 15B, 15C w hali magazynowo - handlowej B2 na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego

Wydzielono boksy nr 14a,14b, 15A, 15B, 15C z powierzchni wystawienniczych niezabudowanych. Boksy przeznaczono na stanowiska handlu kwiatami żywymi za wyłączeniem boksu nr 14a – sprzedaż artykułów spożywczych.

Projektuje się wydzielenie pomieszczeń handlowych przy użyciu płyt warstwowych grubości 10cm z rdzeniem PIR. Konstrukcja boksów wykonana z rur kwadratowych 80x80x4mm, 100x100x4mm oraz HEB100 i HEA100. Elementy konstrukcji łączone na śruby.

Witryny szklane w wersji ciepłej szklone szkłem bezpiecznym. Drzwi aluminiowe w wersji ciepłej zaopatrzone w zamki patentowe

6. Elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego.

6.1. Instalacja wodociągowa

Budynek zasilany będzie w wodę do celów bytowo-socjalnych z istniejącej sieci wodociągowej. Wewnętrzna instalacja wody zimnej będzie doprowadzona do pomieszczeń sanitarnych oraz boksów handlowych.

6.2. Sieć wodociągowa Ppoż.

Budynek Hali B2 wyposażony w instalację tryskaczową. W związku z tym w wydzielanych boksach projektuje się instalację tryskaczową.

6.3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Ścieki sanitarne z boksów, odprowadzane będą podposadzkowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące instalacje.

6.4. Wentylacja

Przestrzeń hali będzie wentylowana mechanicznie, za pomocą central wentylacyjnych (zlokalizowanych nad sanitariatami) z odzyskiem ciepła/chłodu. Rozprowadzenie powietrza do poszczególnych pomieszczeń, nastąpi kanałami pod dachem. Czerpanie świeżego oraz wyrzut zużytego powietrza ponad dach.

6.5. Instalacje indywidualnych odbiorców

Poszczególne boksy wyposażone będą w instalacje elektryczne obejmujące:

- wewnętrzne linie zasilające

- zestawy rozdzielcze z pomiarami rozliczeniowymi

- instalacje siłowe

- instalacje gniazd wtykowych 1-faz

- instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

6.6. instalacja SSP

Projektuje się instalację SSP włączoną do systemu ochrony pożarowej.

Uwagi dotyczące wykonawstwa

  - Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

  - Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).