Załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna

# Specyfikacja techniczna robót objętych przedmiotem zamówienia dotycząca zaprojektowania i wykonania zabudowy wewnętrznych boksów handlowych na powierzchni hali kwiatowej B2 Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zabudowy 5-ciu wewnętrznych boksów handlowych na powierzchni hali kwiatowej B2 Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

- Zakres przedmiotu umowy

- Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej zabudowy wewnętrznych boksów handlowych z uwzględnieniem poszczególnych branż.

- Uzgodnienie zakresu wykonanej dokumentacji z Zamawiającym.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia robót budowalnych                                       w szczególności decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonanie robót budowlanych podlegających na wykonaniu zabudowy wewnętrznych boksów handlowych i instalacji technicznych na powierzchni hali kwiatowej B2.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia eksploatacji przez Zmawiającego.

- Termin wykonania

Termin wykonania robót budowalnych określonych przedmiotem umowy do dnia 30 maja 2024 roku.

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Zabudowa wewnętrznych boksów handlowych i wykonanie zabudowy 5-ciu wewnętrznych boksów handlowych na powierzchni hali kwiatowej B2

  - Konstrukcja boksów.

Zaprojektować wewnętrzną zabudowę boksów zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wewnątrz hali projektuje się wydzielenie pomieszczeń handlowych przy użyciu płyt warstwowych grubości 10cm z rdzeniem PIR. Konstrukcja boksów analogicznie do istniejących boksów wykonana z rur kwadratowych 80x80x4mm, 100x100x4mm oraz HEB100 i HEA100. Elementy konstrukcji łączone na śruby.

  - Ściany boksów.

Wewnątrz hali wydzielenie pomieszczeń handlowych przy użyciu płyt warstwowych grubości 10cm z rdzeniem PIR analogicznie do istniejących boksów Płyty powinny posiadać atest NRO.

  - Stolarka okienna i drzwiowa

Pojedynczy boks zabudowy na całej długości powinien posiadać

- stolarkę okienną analogiczną do istniejącej w boksach hali B2 i o tych samych parametrach,

- stolarkę drzwiową do istniejącej w boksach hali B2 i o tych samych parametrach.

  - Instalacje techniczne

W/w zabudowa powinna być wyposażona w następujące instalacje techniczne:

- WLZ zasilana z rozdzielni głównej obiektu wraz z rozdzielnią elektryczną do zasilania urządzeń chłodniczych,

- instalację elektryczną oświetleniową (oprawy ledowe) i gniazd wtykowych zasilaną z szynoprzewodu wraz z rozdzielnicą wyposażoną w aparaty elektryczne i licznik pomiarowy przystosowany do zdalnego odczytu analogicznie jak jest w istniejących boksach.

- instalację wodno-kanalizacyjną analogicznie jak w istniejących boksach

- instalację tryskaczową wykonaną analogicznie jak w istniejących boksach

- instalację wentylacyjną podłączona do systemu wentylacyjnego obiektu hali

- instalacje SAP (system sygnalizacji pożaru) podłączony do istniejącego systemu SAP

Wszystkie zastosowane systemy musza być współpracować z istniejącymi systemami technicznymi zainstalowanymi na obiekcie hali i rynku hurtowego.

- Gwarancja na wykonany zakres przedmiotu umowy

Wymagania dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia:

- Wykonawca udzieli co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

- Powyższy okres gwarancji dotyczy zarówno wykonanych prac, jak i wbudowanych materiałów i urządzeń.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania odbioru końcowego robót, potwierdzonego protokołem ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca objęty jest ustawową rękojmią za wady; korzystając z uprawnień nadanych art. 558 kodeksu cywilnego rękojmia zostaje wydłużona o okres równy okresowi gwarancji (por. wyrok Sądy Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2005r. [sygn. akt II CK 28/2005).

- W terminie nie wcześniej niż na 14 dni przed upływem terminu gwarancyjnego, Wykonawca dokona przeglądu gwarancyjnego.

- W zakresie i czasie trwania udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na swój koszt przeglądów i napraw gwarancyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacji urządzeń zawartej 
w dokumentacji techniczno-ruchowej (szczegółowy zakres opisano w umowie).

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przeglądu gwarancyjnego Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie takiego przeglądu innemu podmiotowi, a kosztami takiego przeglądu obciążyć Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia zakresu i sposobu przeprowadzanych robót z generalnym Wykonawcą obiektu hali kwiatowej B2 firmą Strabag Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ………………………… celem nienaruszenia gwarancji Generalnego Wykonawcy.

- Załączniki do specyfikacji technicznej:

Projekt koncepcyjny zabudowy boksów wraz z rysunkami

- Rysunki koncepcyjny dodatkowej zabudowy boksów hala B2